## Slide 1
Capstone 25-1
AI-ccident
고속도로 CCTV 영상 내 자동차 사고 상황 감지를 위한 인공지능 모델 개발 및 적용
12조
18011791 정찬우
19011727 정준용
20011290 전우재
20011901 안도현

## Slide 2
01
05
02
03
04
목차
프로젝트 배경 및 동기
기대효과
시연 영상
구현 과정
시행착오 및 해결방안
06
활용 방안

## Slide 3
프로젝트 배경 및 동기
01

## Slide 4
프로젝트 배경 및 동기
01
2차 교통사고의 증가 및 위험성

## Slide 5
현재 서비스
한계점
일부 제조사는 사고 발생 시 동종 차량에 사고 사실을 전파하는 시스템 구축
업데이트 및 개선
타사 차량 혹은 기능이 미 탑재된 차량에게는 적용되지 않아 정보 전달의 한계 보유
CCTV를 통한 사고 사실 인지 및 전파 시스템 구축의 필요성 대두
01
프로젝트 배경 및 동기

## Slide 6
구현 과정
02

## Slide 7
한계점
02
구현 과정
구현 과정에서 고려했던 점
사고는 빠르게 탐지하는 것이 가장 중요하다고 판단
특수 차량이 등장하는 시기는 사고가 일어난 뒤 한참 뒤
정확성보다는 신속성
구급차，소방차，견인차 등
가장 빠르게 사고를 탐지하는 방법은 사고차량 자체를 탐지하는 것

## Slide 8
한계점
02
구현 과정
구현 과정에서 고려했던 점
사고는 빠르게 탐지하는 것이 가장 중요하다고 판단
정상 교통 흐름
사고 차량 정지

## Slide 9
구현 과정
02
Object Detection(YOLOv8)
Object Tracking(ByteTrack)
움직임이 관찰되지 않는 차량 탐지

## Slide 10
구현 과정
02
Object Detection(YOLOv8)
Object Tracking(ByteTrack)
움직임이 관찰되지 않는 차량 탐지
사고 발생 시 정지한 차량을 탐지
시계열적 정보를 반영하면서 여러 상황에 둔감한 모델

## Slide 11
구현 과정
02
ByteTrack

## Slide 12
구현 과정
02
ByteTrack을 이용해 차량에 고유 ID 부여
연속된 프레임에서 동일 차량의 중심 좌표 추적
위치 변화량을 기반으로 움직임 분석

## Slide 13
구현 과정
02
차량 의 번째 프레임에서 중심 좌표를 라고 할 때, 차량의 변위는
중심 좌표를 기반으로 운동 상태의 정의
다음 프레임으로 넘어갈 때 차량 중심 좌표 변위가 A px 이하라면
[정지 프레임] Count +1 (붉은색 바운딩 박스가 나타나는 프레임)
[Position Threshold] A를 설정

## Slide 14
구현 과정
02
  Stop
  Move
  frame
  frame
  frame
  frame
  frame
  frame
[Stationary Frame Threshold] B를 설정
[정지 프레임] Count가 B에 도달하면
[정지 상태] Count +1, [정지 프레임] Count = 0 (초기화)

## Slide 15
구현 과정
02
  Stop
  Move
  frame
  frame
  frame
  frame
  frame
  frame
[Accident Frame Threshold] C를 설정
최종적으로 현재 상황을 [사고(이상)상황]으로 판단
[정지 상태] Count가 C에 도달하면

## Slide 16
구현 과정
02
파라미터들을 적절하게 튜닝
실시간 모드로 실행
거리, 각도 등 CCTV의 다양성
모델이 지속적으로 사고 감지 수행

## Slide 17
시연 영상
03

## Slide 18
시연 영상（사고）
03

## Slide 19
시연 영상（비사고）
03

## Slide 20
시행착오 및 해결방안
04

## Slide 21
파라미터 튜닝
04
  실제 서비스 화면에서 가능한 파라미터 튜닝 기능
해결 방법
고속도로 환경에 적합한 파라미터 조절 필요

## Slide 22
파라미터 튜닝
04
  파라미터 튜닝의 기준
해결 방법
고속도로 환경에 적합한 파라미터 조절 필요

## Slide 23
야간 상황
04
해결 방법
야간 데이터에 특화된 탐지 모델을 파인 튜닝
  차량의 형태는 보이지 않고 라이트만 보이는 경우

## Slide 24
상용화
05

## Slide 25
모델 사양
05
  720x480 3채널 RGB
  1프레임 처리 시
Preprocess | Inference | Postprocess | 총 처리 시간 | FPS | 연산량(FLOPs)
2.5ms | 35.0ms | 1.8ms | 39.3 ms/프레임 | 약 25.4 FPS | 257.4 GFLOPs/프레임

## Slide 26
모델 사양
05
CPU
T4 GPU
15GB memory
FP32 기준 8.1TFLOPs 의 연산 성능

## Slide 27
엣지 디바이스
05
  최대 75개의 CCTV
●
●
●
●
●
T4 GPU
  Model System
●●●●●
경량화된 YOLOv8 Medium 모델을 활용 시
자원 효율 크게 향상 기대

## Slide 28
기대 효과
06

## Slide 29
기대 효과
06
System
사고 발생 알림 시스템
  사고 감지
  사고 발생
  긴급 출동 차량 요청
  관제센터에 사고 정보 전송
  해당 도로 전광판에 경고 문구 출력
  차량의 인포테인먼트
  시스템에 연동
  사고 정보 전달

## Slide 30
기대 효과
06
폭넓은 정보 전달을 통한 실시간 대응 체계 구축

## Slide 31
기대 효과
06
System
사고 구간 우회 안내 시스템
  사고 감지 및 위치 파악
  사고 발생
  내비게이션 서비스와 API 연동
  운전자에게 우회 경로 안내

## Slide 32
감사합니다